Indledende configuration – Router og Switch	2

ROUTER

Display kommandoer – CDP	3

Display kommandoer  – SHOW	4

Display kommandoer  – Debug	4

Funktioner  – Opsætning af netværk - Routning	5

Routing Information Protocol (RIP v1)	5

Version – RIP version	5

Routing Information Protocol (IGRP)	5

Routing Information Protocol (EIGRP)	6

Log neighbour changes	6

Redistribute static Route	6

Auto-summary	6

Routing Information Protocol (OSPF)	6

- DR / BDR valg	6

- OSPF authentication	7

- Default Route distribution:	7

Static Routing – til direkte tilstødende nabo router	7

Default Route	7

Passive-interface – Deactivating broadcasts	7

Neighbor -  Non-broadcast network	7

Funktioner - VLAN – Routing and Trunking	8

Funktioner - NAT og PAT – Routning	9

Interne net adresse ranges:	9

NAT Routing begreber	9

NAT Pool opsætning – dynamisk NAT	9

Access-liste opsætning	9

Acces-liste aktivering	9

PAT Routing	10

OVERLOAD	10

Show IP NAT Translations	10

Funktioner - DHCP-Service	10

DHCP Opsætning	10

DHCP Undtagelser	10

IP Helper	10

PPP Encapsulation	11

PPP Authentication (router 1 og 2 op mod hindanden)	11

Debug PPP Negotation	11

Frame Relay and layer 2 frame type	11

Frame Relay Management protocol	11

Frame Relay PVC configuration (mapning mellem Layer 2 DLCI og Layer 3 ip adresse)	11

Show frame-relay map	11

Funktioner – Rettelse/sletning af glemt kodeord	12

Funktioner – Access control liste	13

SUBNET	13

Generelt om ACL	14

Praktisk anvendelse	14

Wildcard masken	14

ACL Entries	15

ACL lister i praksis	16

Aktivering af Access control liste.	16

Kommandoer relateret til Cisco switche	17

Diverse Show kommandoer	17

Port configuration - Grudlæggende	17

IP Address -  Switchens IP adresse og default gateway:	17

VTP – VLAN Trunking protocol.	17

Vis VTP Status	17

VLAN configuration af VLAN og tilknytning af porte.	17

Oprettelse af TRUNKS	18

PORT security – Opsætning af port sikkerhed.	18

SWITCH

Sletning af switch	18

| Indledende configuration – Router og Switch | Kommando Kort form |
| --- | --- |
| Denne side beskriver: Generel opsætning for både routere og switche. |  |
| Privileged EXEC (Enable) mode Aktivering af bruger adgang. (bør være password beskyttet) | enable en Router# |
| Global Configuration mode Aktivering af Generel konfigurations mode. | config terminal Conf t Router(config)# |
| Hostname I Global config mode angives routerens navn med kommandoen hostname: Router(config)#hostname LR1 | hostname LR1 ho LR1 LR1(config)# |
| Banner (login) Login hilsen: for eksempel ”Router 3, 3 sal, bygning 1” Router(config)# banner login #Router 3, 3 sal, bygning 1# | banner login ba lo LR1(config)# |
| Banner [LINE] (én eller flere linier vist FØR login.) Tegnet efter ”banner ” kan vælges frit men må ikke indgå i teksten. (For at afslutte banner indtastningen angives igen samme tegn). Skriv f.eks. LR1(config)#banner % Skriv nu den ønskede besked f.eks.: # Router 3, second floor, building 5 # # Serial port 0 to Adm. building # # Eth port 0 on local study floor # % | Banner Enter TEXT message. End with the character '%'. LR1(config)# |
| Enable password I Global config mode angives kodeord for funktionen “enable”: LR1(config)#enable password IngenAdgang4dem | enable password ena p LR1(config)# |
| Enable secret I Global config mode angives også krypteret kodeord for funktionen “enable”. (bemærk at denne fjerner det almindelige ukrypterede enable password: LR1(config)#enable secret IngenAdgang4dem | enable secret ena s LR1(config)# |
| Console setup menu Konsol-portens opsætningsmenu | Line console 0 li c 0 LR1(config-line)# |
| Console login password setup Login password for konsolporten sættes: LR1(config-line)#password IngenAdgang4dem LR1(config-line)#login | password pas LR1(config-line)# LR1(config-line)# |
| Terminal Emulator setup menu Til remote adgang over netværk (her sættes kun de første 5 virtuelle sessions - 0,1,2,3 og 4 - C1700 har 16 <0-15> ): LR1(config)#line vty 0 4 LR1(config-line)# line vty 0 4 Bem: man behøver ikke exit’e ud I ”Global config mode” for at gå fra f.eks. "console setup menu” til ”vty setup menu” | line vty x li v x line vty x x li v x x LR1(config-line)# LR1(config-line)# |
| Terminal Emulator login password setup Login password (for ovenfor valgte sessions 0-4) sættes: LR1(config-line)#password IngenAdgang4dem LR1(config-line)#login | password pas LR1(config-line)# LR1(config-line)# |

| Display kommandoer – CDP | Kommando Kort form |
| --- | --- |
| Start af CDP globalt på en router. (Bemærk at CDP som default er aktiveret. LR1(config)#cdp run | cdp run cdp r |
| Aktiver CDP på et enkelt interface LR1(config-if)#cdp enable | cdp enable cdp e |
| Slet CDP tællere LR1#clear cdp counters | clear cdp counters cle cd co |
| show cdp neighbors Viser interfaces direkte forbundet til routeren hvorfra kommandoen udføres. Der vises: Device ID, local interface, holdtime, capability, platform, port ID | show cdp neighbors sh cdp nei |
| show cdp neighbors detail Viser ovenstående oplysninger, grupperet for hver enkelt enhed og viser der ud over samtlige netværks-lags adresser (MAC, TCP/IP | show cdp nei detail sh cdp nei d |
| show cdp interface Viser samtlige lokale interfaces hvorpå CDP er konfigureret og deres konfiguration. | show cdp interface sh cdp i |
| CDP version 2 Cisco routere har default aktiveret CDPv1. Ønskes CDPv2 aktiveret skrives følgende LR1(config)#cdp advertise-v2 CDPv2 viser yderligere VTP management Domain name, Native VLAN, Fuld/halv duplex | cdp advertise-v2 cdp a |
| Med DEBUG kan CDP monitoreres løbende Debug cdp adjacency CDP nabo oplysninger Debug cdp events CDP hændelser Debug cdp ip CDP IP information Debug cdp packet CDP pakke relateredeoplysninger | debug cdp adjacency deb cdp a debug cdp events deb cdp e debug cdp IP deb cdp i debug cdp packets deb cdp p |

Der ER over 100 forskellige debug- og show kommandoer, så derfor er dette kun et meget begrænset udvalg:

| Display kommandoer – SHOW | Kommando Kort form |
| --- | --- |
| Show running-config: Vis aktuel configuration | show run sh run |
| Show int stats : vis status på alle interfaces Show int summary : vis alle interfaces – én linie for hver Show int [Eth 0/Fast 0/Serial 0/1] :Vis detaljer på interface. | Show int stats Show int sum Show int [ønsket interface] |
| Show version: Viser aktuel IOS ver. mm. | show version sh ver |
| Show CDP: Se side 3 |  |
| Show ip protocols: viser definerede routing protokoller. (RIP / EIGRP / OSPF / mv.) | show ip protocols sh ip pro |
| show ip route: Viser routing tabellen med routing protocol, opdaterings tidspunkt og interface. Brug også: show interface og show ip interface for detaljer på interface niveau. | show ip route show interface sh in show ip interface sh ip int |
| Show controller / processes / protocols /memory / stacks / buffers / |  |
| Show ip (RIP / EIGRP / OSPF ) interface: Viser Router Interface Protokollens cost på interface niveau. (Kun interfaces der er oppe og har forbindelse med anden tilsvarende konfigureret router.) |  |
| show cdp neighbors Viser interfaces direkte forbundet til routeren hvorfra kommandoen udføres. Der vises: Device ID, local interface, holdtime, capability, platform, port ID | show cdp neighbors sh cdp nei |
| show cdp neighbors detail Viser ovenstående oplysninger, grupperet for hver enkelt enhed og viser der ud over samtlige netværks-lags adresser (MAC, TCP/IP | show cdp nei detail sh cdp nei d |
| show cdp interface Viser samtlige lokale interfaces hvorpå CDP er konfigureret og deres konfiguration. | show cdp interface sh cdp i |

| Display kommandoer – Debug | Kommando |
| --- | --- |
| DEBUG IP ? Se generelt under debug for ønskede debug funktioner til den aktuelle situation. Alene under ip er der et væld. Feks: Debug ip (RIP / EIGRP / OSPF ) events: Viser hændelser på Router Interface Protokollen. | Debug ospf events |
| Debug interface Fastethernet ?/? eller Debug interface Group-serial ?/? vil vise alle hændelser på et givent interface. Debug Fastethernet ?/? Packets: viser trafik. Debug Fastethernet ?/? Events: viser hændelser. Debug Serial ?/? Packet: viser trafik. Debug Serial ?/? Interface viser hændelser. | Debug int fast ? Debug int group-s 0 Debug fast 0 pa Debug fast 0 ev Debug ser 0 pa Debug ser 0 int |
| NO debug all deaktiverer al debug. | No debug all |

| Funktioner – Opsætning af netværk - Routning | Kommando Kort form |
| --- | --- |
| IP-Konfiguration af Interface (Serial /Ethernet /FastEthernet) Valg af interface for configuration og opsætning af ip: LR1(config)#interface fastethernet 0 LR1(config-if)#ip address 192.168.15.1 255.255.255.0 LR1(config-if)#no shutdown LR1(config)#interface fastethernet 1 LR1(config-if)#ip address 192.168.17.1 255.255.255.0 LR1(config-if)#no shutdown | Interface int ip address ip ad no shutdown no sh int fast 1 ip address ip ad no shutdown no sh |
| Check definerede routes med | Show IP route |
| Routing Information Protocol (RIP v1) Sender komplette Routing updates hver 30 sek. som broadcasts. Distance Vector Protocol. Bruger Hop count som metrics Classfull routing – ikke support for varabel length subnet (VLSM). Valg af config menu: LR1(config)#router rip Opsætning af routning på de to netværk vist i eks. ovenfor: LR1(config-router)#Network 192.168.15.0 LR1(config-router)#Network 192.168.17.0 | router rip router r Network “ip adresse” Network “ip adresse” |
| Version – RIP version - med Version sættes hvilken RIP version der ønskes benyttet: Sæt routeren globalt til at sende og modtage v1/v2 LR1(config-router)#version 1 / version 2 Sæt interface op til at sende/modtage med version 1 eller 2 LR1(config-if)#ip rip send version 1 / 2 / 1 2 LR1(config-if)#ip rip receive version 1 / 2 / 1 2 Med kommandoen no version vil routeren modtager v. 1og 2 men kun sende v. 1. (default) LR1(config-router)#no version RIP v2 har support for varabel length subnet mask (VLSM). | version ve ip rip send version ip rip s v ip rip receive version ip rip r v no version |
| Routing Information Protocol (IGRP) Sender komplette Routing updates hver 90 sek. som broadcasts. Distance Vector Protocol. Bruger som default Bandwidth og delay som metrics. Kan dertil bruge reliability og load. Har følgende features indbygget til forbedring af stabilitet: Holddowns, Split horizon poison reverse, poison reverse updates. Classfull routing – ikke support for varabel length subnet (VLSM). Valg af config menu med angivelse af Autonomt system nr: LR1(config)#router igrp ”as – number” Opsætning af routning på de to netværk vist i eks. ovenfor: LR1(config-router)#Network 192.168.15.0 LR1(config-router)#Network 192.168.17.0 | router igrp Network “ip adresse” Network “ip adresse” |

| Routing Information Protocol (EIGRP) Sender Routing updates omgående ved topologi ændringer. Sender ”Hello” packets til naboer default hver 5 sek. som unicast på adr. 224.0.0.10. Holdtime default 15 sek. Distance Vector Protocol. Cisco ynder at kalde kalde EIGRP for en Hybrid routing protocol, da den også gør brug af Link-state features. Kompatibel med IGRP men viser ruter lært fra IGRP routere som ”eksterne” router (som kom de fra et andet AS). Classless routing – support for varabel length subnet (VLSM). Valg af config menu med angivelse af Autonomt system nr: LR1(config)#router eigrp ”as – number” Opsætning af routning på de to netværk vist i eks. ovenfor: LR1(config-router)#Network 192.168.15.0 LR1(config-router)#Network 192.168.17.0 Log neighbour changes Skal være på for at topologi ændringer gemmes. LR1(config-router)#eigrp log-neighbor-changes | router eigrp ”as – number” Network “ip adresse” Network “ip adresse” eigrp log-neighbor-changes |
| --- | --- |
| Redistribute static Route For at EIGRP distribuerer en defineret Static route som feks Default gateway, skal udføres: LR1(config-router)#Redistribute static | Redistribute static |
| Auto-summary Skal disables hvis der bruges Classless routing: LR1(config-router)#no auto-summary | no auto-summary |

| Routing Information Protocol (OSPF) Sender Routing updates til naboer omgående ved topologi ændringer. Sender ”Hello” packets til naboer default hver 10 sek. som unicast på adr. 224.0.0.5. ”Dead” interval default 40 sek. Link-state Protocol. Har en komplet topologi database med hele netværket. Classless routing – support for (VLSM). - DR / BDR valg Hvis flere OSPF routere er direkte naboer i et broadcast miljø, feks. tilsluttet en switch, vil der blive valgt en DR (Designated Router) og en backup (BDR). Disse vælges ud fra hvilken router der har højst IP nummer (har routeren en loopback adresse konfigureret, er det dog denne der bruges i valget af DR og BDR). Ved topologi ændringer sender routerne i broadcast miljøet opdateringer til alle DR’s og BDR’s, i samme area, på multicast adressen 224.0.0.6. DR’s sender derefter Link State Update (LSU) til ALLE ospf routere på multicast adressen 224.0.0.5. En router kan være DR/BDR på ét net og alm. router eller DR/BDR på et andet, afhængig af ipadresse eller om det er et point to point net, hvor der jo ikke vælges DR og BDR. Valg af config menu: LR1(config)#router ospf 1 Opsætning af routning på de to netværk vist i eks. ovenfor: LR1(config-router)#Network 192.168.15.0 0.0.0.255 area 0 LR1(config-router)#Network 192.168.17.0 0.0.0.255 area 0 log-adjacency-changes På ældre IOS skal routeren desuden manuelt konfigureres til at gemme ændringer hos direkte tilnyttede routere. LR1(config-router)#log-adjacency-changes Check med en “sh run” at den er med under OSPF afsnittet. | Kommando Kort form router ospf 1 router os 1 Network “ip adresse” “wildcard” area ? Network “ip adresse” “wildcard” area ? Log-adjacency-ch.. lo |
| --- | --- |
| - OSPF authentication På hvert enkelt interface kan lægges OSPF authentication, kodeords sikring af ospf pakkerne mellem routerne. Routeren/erne som det pågældende interface er tilsluttet SKAL være sat identisk op! Med nedenstående commando sættes kodeordet “kurt” med md5-level 7 kryptering på fasteth 0: LR1(config)#interface fastethernet 0 LR1(config-if)#ip ospf message-digest-key 1 md5 7 kurt OBS: MD5 er sart mhb. på IOS versioner. Selv relativt tætliggende IOS versioner opleves tit ikke at ville ”snakke sammen” så snart MD5 kryptering aktiveres. Der kan laves flere keys med hver sin identitet (nummeret efter message-digest-key) på hvert interface, hvad det så end skal bruges til | Int fast 0 ip ospf me 1 md5 7 kurt |
| - Aktivering af OSPF authentication I OSPF opsætnings menuen aktiveres kodeordet: LR1(config)#Router OSPF 1 LR1(config-router)#area 0 authentication message-digest | Router os 1 ar 0 a m |
| - Default Route distribution: LR1(config-router)#default-information originate |  |

| Static Routing – til direkte tilstødende nabo router I modsætning til de dynamiske routninger hvor det kun angives hvilke interfaces der skal routes imellem på den enkelte router, er statisk routning en ”point to point” routning. Der kan enten angives at et netværk på en anden router kan nås via et bestemt lokalt interface (S 0, Eth 0) LR1(config)#ip route 172.16.5.0 255.255.255.0 s0 eller ip-adressen på naborouterens interface. LR1(config)#ip route 172.16.5.0 255.255.255.0 172.16.2.1 | Kommando Kort form ip route ip-Net Subnet interface ip route ip-Net Subnet ip-address. |
| --- | --- |
| Default Route Hvis alle fjernere liggende net, feks internettet, nås via ét bestemt interface, kan oprettes en default route som fortæller routeren hvor den skal route pakker til alle ukendte net: LR1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0 eller ip-adressen på naborouterens interface. LR1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.2.1 Bemærk: Ved feks Frame-realy encasulation kan man ikke pege på routerens interface men kun nabo routerens IP. | ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 S0 ip route ip-Net Subnet ip-address |
| Passive-interface – Deactivating broadcasts Deaktivering af broadcasts. Bruges feks. på porte mod udstyr der ikke understøtter routning, eller ved en dial-up linie hvor det ikke ønskes at der bliver ringet op hvert minut, med deraf følgende, evt. enorme, opkalds udgifter. LR1(config-router)#passive-interface s0 | passive-interface p |
| Neighbor - Non-broadcast network Manuel opsætning af nabo router over ikke-broadcast netværk (feks. frame-relay): LR1(config-router)#neighbor 192.168.17.1 | neighbor nei |

| Funktioner - VLAN – Routing and Trunking Overførsel af flere VLANs over ét routerinterface og dermed også routning mellem de enkelte V-LANs. LR1(config-router)#interface fastinternet 0/0 LR1(config-router)#no shutdown Opret vlan 1 med enten “dot1q” eller “isl” frame encaptulation på sub-interfacet 0/0.1 og angiv interfacets IP adresse (def. Gateway). LR1(config-router)#interface fastinternet 0/0.1 LR1(config-router)#encapsulation [dot1q 1 / isl 1] LR1(config-router)#ip address x.x.x.x y.y.y.y Opret næste vlan. Her 10. LR1(config-router)#interface fastinternet 0/0.2 LR1(config-router)#encapsulation [dot1q 10 / isl 10] LR1(config-router)#ip address x.x.x.x y.y.y.y OSV | Kommando Kort form Int fast 0/0 No shut Int fast 0.01 Encaps dot1q 1 / isl 1 Int fast 0.02 Encaps dot1q 10 / isl 10 |
| --- | --- |

Funktioner - NAT og PAT – Routning

Interne net adresse ranges: 10.0.0.0 - 10.255.255.255 – klasse A 172.16.0.0 – 172.31.255.255 – klasse B 192.168.0.0 – 192.168.255.255 – klasse

NAT Routing begreber Inside local address – The IP address assigned to a host on the inside network. The address is usually not an IP address assigned by the Internet Network Information Center (InterNIC) or service provider. This address is likely to be an RFC 1918 private address. Inside global address – A legitimate IP address assigned by the InterNIC or service provider that represents one or more inside local IP addresses to the outside world. Outside local address – The IP address of an outside host as it is known to the hosts on the inside network. Outside global address – The IP address assigned to a host on the outside network. The owner of the host assigns this address.

NAT Pool opsætning – dynamisk NAT LR1(config)#ip nat pool “poolnavn” “public-ip start adr.” “public-ip slut adr.” netmask “subnetmaske” Husk at der her opsættes unikke internetadresser

Access-liste opsætning Opret access-liste med ip-net og wildcard. Det tilstræbes at lave så få access-liste entries som muligt, ved at den enkelte om muligt omfatter alle de net der skal have adgang. LR1(config)#access-list “accessliste nr” permit “ipnet” “Wildcard-maske”

Acces-liste aktivering Accessliste, over lokale net der skal have adgang, og IP-pool’en, bindes sammen. LR1(config)#ip nat inside source list “accessliste nr” pool “poolnavn” Aktiver NAT på interfacet/ene som har lokalnettet/ene LR1(config-if)#ip nat inside Aktiver NAT på interfacet som har adgangen ud til det eksterne net LR1(config-if)#ip nat outside Konfigurations eksempel:

PAT Routing OVERLOAD For at flere interne hosts kan NAT’es over samme public IP (også kaldet PAT – Port Address Translation) skal kommandoen ”overload” bruges på det interface der har public IP tilknyttet LR1(config)#ip nat inside source list “accessliste nr” interface “Interface nr” overload. ELLER, hvis der er flere adresser i Poolen, på den pool som er defineret. LR1(config)#ip nat inside source list “accessliste nr” pool “poolnavn” overload

Show IP NAT Translations Viser tabellen over NAT ip-oversættelser

Funktioner - DHCP-Service

DHCP Opsætning Opret DHCP Poolen LR1(config)# IP dhcp pool “pool navn” Netværket LR1(dhcp-config)# network “IP net” “subnetmaske” Default Gateway for det pågældende net: LR1(dhcp-config)# default router “IP adresse” Osv: Der oprettes en DHCP pool for hvert net. DHCP Undtagelser LR1(dhcp-config)# IP DHCP excluded-address ”IP adresse” Eller hvis det er flere addresser efter hinanden: LR1(dhcp-config)# IP DHCP excluded-address ”start IP adresse” ”slut IP adresse”

IP Helper Når et net ikke er forbundet direkte til den router eller server der er DHCP server, skal nettets Default Gateway opsættes til at ”relay’e” DHCP requests til DHCP serveren. På det interface der er nettets default gateway oprettes DHCP serverens IP adresse som helper adresse: LR1(config-if)# IP helper-address “DHCP server ip-adresse”

SHOW IP DHCP Binding Viser de dhcp addresser der er delt ud, hvilken MAC adresse der har den og udløbstid. SHOW IP DHCP Server statistics Viser hvor mange DHCP meddelelser der har været sendt og modtaget.

PPP Encapsulation LR1(config)# Int ser 0 LR1(config-if)# Encapsulation ppp

PPP Authentication (router 1 og 2 op mod hindanden) LR1(config)# username LR2 password cisco (usernavn = modstående routers hostname /password) LR1(config)# int ser 0 LR1(config-if)# ppp authentication chap LR2(config)# username LR1 password cisco (usernavn = modstående routers hostname /password) LR2(config)# int ser 0 LR2(config-if)# ppp authentication chap

Debug PPP Negotation Viser eventuel igangværende forhandling…

Frame Relay and layer 2 frame type LR1(config)# Int ser 0 LR1(config-if)# Encapsulation frame-relay ietf (frame type feks.: ietf )

Frame Relay Management protocol På det Lokale Management Interface (LMI) opsættes protokollen: LR1(config-if)# Frame-relay lmi-type ansi (protokol feks: ansi ) LR1(config-if)# No shutdown

Frame Relay PVC configuration (mapning mellem Layer 2 DLCI og Layer 3 ip adresse) BRUGES i fravær af en en Frame-relay switch, til manuel mapning. PVC: Permanent Virtual Circuit er det kredsløb der binder de to frame-relay routeres interface-protokol sammen. Binding mellem Data-Link Connection Identifier (Layer 2 adresse) og IP adresse dannes med nedenstående kommando (LR2 har her ip adressen 192.168.1.2) LR1(config)# Int ser 0 LR1(config-if)# Frame-relay map ip 192.168.1.2 201 ietf broadcast Broadcast kommandoen gør det muligt for IP broadcasts at passere via mapningen

Show frame-relay map Viser mapning mellem layer 2 adressen (201) og modstående routers IP adresse (192.168.1.2)

| Funktioner – Rettelse/sletning af glemt kodeord. | Kommando Kort form |
| --- | --- |
| Kan du ikke komme ind på en cisco router, gøres følgende: Check først ”Configuration register” i sidste linie med kommandoen: LR1>show version Noter værdien (normalt 0x2102) Sluk og tænd router og break opstart med Ctrl+Break. Skift ”Configuration register” med kommandoen: Rommon 1>confreg 0x2142 eller Rommon 1>o/r 0x2142 Genstart nu routeren med kommandoen: Rommon 1>reset eller Rommon 1>i Sig Nej til at ”Enter initial configuration dialog” Gå nu i Privileged EXEC (enable) mode: Router>enable og kopier routerens gemte konfiguration til Running: Router#copy startup-config running-config Skift til Global Configuration mode: LR1#config terminal og sæt nyt kodeord: LR1(config)#enable secret <det nye kodeord> Sæt Configuration register værdien tilbage til den oprindelige LR1(config)#config-register <oprindelig værdi> Og gem derefter den nye kørende konfiguration i startup LR1(config)# copy running-config startup-config Verificér til sidst, fra Privileged EXEC (enable) mode, med en LR1#show version at routeren står til at starte op fra det rigtige register: ”Configuration register is 0x2142 (will be 0x2102 at next reload) genstart nu routeren med en LR1#reload | show version sh ver confreg 0x2142 (nyere routere) o/r 0x2142 (ældre routere) reset (nyere routere) i (ældre routere) enable en copy st ru config terminal conf t config-register conf copy ru st show version sh ver reload |

Funktioner – Access control liste

I det følgende beskrives I kort form brugen af access control lister (ACL). Access lister er filtre som bruges til at kontrollere trafikken i routerne.

Da emnet er ganske omfattende er det kun de mest anvendte generelle funktioner der beskrives, idet scopet her kun er at bibringe forståelse af reglerne for, og grundlæggende brug af, Access control lister.

Da forståelsen af Access control lister er tæt forbundet med forståelsen af subnetting, bruges også en del plads på det.

SETUP

Som eksempel bruges to små lokale netværk, på hver sin Ethernetport på en router, forbundet til en serverfarm med en række servere.

## SUBNET

De lokale net er klasse C net som figur 1a, og skal hver max have ca. 20 hosts.

De defineres derfor som to 224 eller /27 subnet som vist herunder i figur 1b og 1c.

I fig. 1b er vist /27 subnet masken. Gældende for subnetting er jo at der skal anvendes logiske 1 på alle pladser i subnet adressen og de mulige subnet definitioner bliver derfor: 128, 192, 224, 240, 248 og 252 eller 10000000, 11000000, 11100000, 11110000, 11111000 og 11111100

I figur 1c er vist det første og andet brugbare net. Den sidste octet i IP-adresserne vises under hver adresse i binært format og det fremgår her tydeligt (ved hjælp den lille ”subnet” markør) hvilken del der angiver subnettet. Adresse 000, det første subnet, må ikke bruges og derfor er 001 det første brugbare subnet.

Da 00100000 er adresse 32, starter det første brugbare netværk her.

Den binære visning med markøren viser også tydeligt hvorfor adresse 32 er subnettets ”netværks adresse” (00000) og adresse 63 er ”Broadcast adressen” (11111).

Serverfarmen sidder på nettet: 192.168.100.0 / 24

## Generelt om ACL

Alle routbare protokoller kan kontrolleres med ACL. Hovedmenuen giver følgende valg:

<1-99>            	IP standard access list

<100-199>         	IP extended access list

<1000-1099>       	IPX SAP access list

<1100-1199>       	Extended 48-bit MAC address access list

<1200-1299>       	IPX summary address access list

<1300-1999>       	IP standard access list (expanded range)

<200-299>         	Protocol type-code access list

<2000-2699>       	IP extended access list (expanded range)

<600-699>         	Appletalk access list

<700-799>         	48-bit MAC address access list

<800-899>         	IPX standard access list

<900-999>         	IPX extended access list

dynamic-extended Extend the dynamic ACL abolute timer

rate-limit        	Simple rate-limit specific access list

Her vil kun blive vis “IP extended access list”. Da ”IP standard access list” kun giver mulighed for at angive Source adressen, kan de kun anvendes i en router tæt på destinationen og det gør dem mindre anvendlige.

Overordnet kan IP trafik kontrolleres ud fra afsender- og modtager adresse. På feks protokol typerne TCP og UDP kan derudover specifikt opsættes regler for alle porte (feks. 21 FTP, 23 Telnet, 80 http og 110 pop3).

Følgende er en oversigt over mulige IP ACL’er, hvoraf flere som feks. TCP og UDP har mange under-inddelinger.

<0-255> An IP protocol number

ahp      	Authentication Header Protocol

eigrp    	Cisco's EIGRP routing protocol

esp      	Encapsulation Security Payload

gre      	Cisco's GRE tunneling

icmp     	Internet Control Message Protocol

igmp     	Internet Gateway Message Protocol

igrp     	Cisco's IGRP routing protocol

ip       	Any Internet Protocol

ipinip   	IP in IP tunneling

nos      	KA9Q NOS compatible IP over IP tunneling

ospf     	OSPF routing protocol

pcp      	Payload Compression Protocol

pim      	Protocol Independent Multicast

tcp      	Transmission Control Protocol

udp      	User Datagram Protocol

## Praktisk anvendelse

## Wildcard masken

Wildcard masken er det centrale element og (fig. 3a/3b) kontrollerer, med Source/Destination IP-net adressen som reference, hvilket range af IP adresser der er omfattet af reglen. Masken ligner en subnet maske men bruges som en art switch der bestemmer hvilke bit i Source/Destination IP-adressen der skal sammenlignes med Source/ Destination i den aktuelle frame. Et ”0” angiver at det pågældende bit skal stemme overens og et ”1” at det ikke checkes.

Som beskrevet på forrige side, i afsnittet om subnet, angives alle adresser i et /27 subnet med de sidste 5 bit, og de første 27 ( /27) bit er dermed ens for alle adresser i det pågældende subnet.

Den ønskede Wildcard maske findes ved at beslutte hvilket range af IP-adresser ACL entry’en skal gælde for. Skal den gælde for ovenstående /27 subnet, altså fra adresse 192.168.50.32 til og med 192.168.50.63, skal de første tre blokke, 192.168.50 samt de 3 subnet bit i fjerde blok checkes. Altså 27 bit sættes til ”0”er. De resterende 5 bit skal ikke checkes og sættes dermed til ”1”. De 5 mindst betydende bit sat er = 31.

Som det ses af ovenstående, er Wildcard masken en negering af subnet masken for det pågældende

Subnet. Wildcard masken (vel at mærke for et helt net eller et helt subnet) kan derfor altid findes ved at trække de enkelte blokke i subnet masken fra 255.

## ACL Entries

Gældende for entries i en ACL liste, er at en frame matches op mod de enkelte entries fra toppen og ned.

Når et match på Source og Destination adressen er fundet, bliver framen enten tilladt at passere eller nægtet adgang. Framen bliver herefter IKKE testet yderligere i de følgende entries i den pågældende ACL liste.

BEM: ACL lister er i øvrigt ”født” med en skjult ”deny All All”  eller ” ingen adgang for alle til alt” som sidste entry, og de frames der ikke matcher nogen entries i ACL listen bliver dermed stoppet. Mere om det lidt senere.

Syntaksen på ACL entries er som vist nedenfor i de to eksempler fig. 3b/3c:

Fig 3b. Her er alle, på det første anvendelige subnet 192.168.50.32, tildelt generel IP adgang til hele server netværket 192.168.100.0.

I fig. 3.c er alle, på det andet anvendelige subnet 192.168.50.64, tildelt TCP adgang til hosten 172.16.0.1, men kun på port 80 = http (www).

## ACL lister i praksis

I det følgende vises en opsætning hvor der er to krav:

1. 	At alle hosts på første anvendelige subnet 192.168.50.32 kun har adgang til den nederste halvdel af ranget på server netværket 192.168.100.0.

2.	At alle hosts på det andet anvendelige subnet 192.168.50.64 har adgang til hele server netværket.

Hosts på 192.168.50.32 subnettet skal altså have adgang til 192.168.100.1 -> 192.168.100.127 men ikke 192.168.100.128 -> 192.168.100.254

Det løses ved at ændre ACL entriens wildcard maske så den kun dækker det halve af server netværket. Altså checker én bit mere end i 0.0.0.255 wildcard masken, som vist nederst herunder:

Syv bit sat giver en maske på 127 og nu vil server netværket, for ACL systemet, være delt i to.

Hvilken del man tilgår, bestemmes af Destination IP adressen. Er denne 192.168.100.128, er det ottende bit sat (10000000) og alle frames som adresserer 192.168.100.128 -> 192.168.100.255 vil dermed matche. Er Destination IP adressen derimod sat til 192.168.100.0 (00000000), vil kun destination adresserne 192.168.100.0 -> 192.168.100.127 (01111111) matche.

Fig 3d opfylder præcist kravene til de ønskede adgange og vil typisk være den korrekte løsning i Cisco regi.

Et meget stort problem med denne form for detail-regulering i praksis, er at et netværk ikke skal være ret stort før ACL’en bliver meget stor, uoverskuelig og processor krævende. Det bliver simpelthen for omfattende at give adgang til alt.

Hvis hovedkravet er at begrænse adgangen for hosts på det første brugbare subnet, til server netværkets nederste halvdel og ellers generelt give adgang for dem og alle andre til resten af netværket, vil nedenstående ACL entries give samme resultat som ovenstående og samtidig give adgang til alt andet på netværket.

## Aktivering af Access control liste.

En ACL aktiveres ved at den knyttes til en port på routeren.

I eksemplet i fig 3d. hvor ACL’en er fælles for de to lokale netværk tilknyttes ACL’en den fælles udgående port på routeren som forbinder de to lokal netværk med resten af nettet. Her er anvendt Serial 0.

interface Serial0

ip access-group 101 out

Altså kontrollerer ACL’en al trafik der går fra routeren og ud på interface Serial 0

-------------------

I eksemplet i fig. 3e, hvor ACL’en kun retter sig mod det første brugbare subnet 192.168.50.32, tilknyttes ACL’en dette nets port som indgående.

interface Ethernet0

ip access-group 101 in

Altså kontrollerer ACL’en al trafik der går fra det pågældende lokalnet og ind i routeren.

| Kommandoer relateret til Cisco switche |
| --- |
| Generel opsætning af Hostname og logins - se side to |  |
| Diverse Show kommandoer erSwitch_A>enable Switch_A#show int status :viser status for alle porte – én pr. Linie. Switch_A#show int fast 0/4 :viser status for interface 4 Switch_A#show int vlan 1 : viser interface vlan1 Switch_A#show ip int vlan 1 : viser ip oplysninger på interface vlan1 |
| Port configuration - Grudlæggende Switch_A#conf t Switch_A(config)#int fast 0/4 : skifter til pågældende interface. Switch_A(config)#speed [ 10 / 100 / auto ] Switch_A(config)#duplex [ full / half / auto ] Switch_A(config)#shut Switch_A(config)#no shut |
| IP Address - Switchens IP adresse og default gateway: Switch_A(config)#interface vlan1 Switch_A(config-if)#ip address x.x.x.x y.y.y.y Switch_A(config-if)#exit Switch_A(config)#ip default gateway x.x.x.x |
| VTP – VLAN Trunking protocol. For automatisk distrbution af vlans på switchene, opsæt Server på top-switchen og Client på resten Switch_A(config)#vtp mode Server / Client Switch_A(config)#vtp Domain #navn Switch_A(config)#vtp Password #kodeord HUSK at nye switche, inden de sættes på et VTP domæne, skal have cleared konfigurationen og genstartes (reload). Derved nulstilles VTP database revision nummeret . Sker det ikke kan man risikere at få slettet hele V-LAN setuppet på alle switche i VTS domænet. |
| Vis VTP Status Switch_A# Show VTP Status |
| VLAN configuration af VLAN og tilknytning af porte. Oprettelse af VLAN: Switch_A(config)# vlan #nr Switch_A(config-vlan)#name Revisionen Switch_A(config)# vlan #nr Switch_A(config-vlan)#name Salg |
| VLAN Port tilknytning. Switch_A(config)# interface fastethernet 0/4 Switch_A(config)# switchport mode access Switch_A(config)# switchport access vlan 2 Switch_A(config)# interface fastethernet 0/2 Switch_A(config)# switchport mode access Switch_A(config)# switchport access vlan |
| Vis VLAN konfig Switch_A# Show vlan |

Oprettelse af TRUNKS I nyere IOS oprettes trunks automatisk og med ”dot1q” encapt. På alle switche oprettes følgende på det Ethernet interface som forbinder switchene indbyrdes. Der kan, afhængig af switch type, vælges ISL eller ”dot1q”: Switch_A(config)# interface fastethernet 0/1 Switch_A(config-if)# Switchport mode trunk Switch_A(config-if)# Switchport trunk encapsulation [ isl / dot1q ]

Trunk konfiguration Switch_A# Show Interface switchport For at se de porte der er Trunks

PORT security – Opsætning af port sikkerhed. Ved at sætte porte til at kun én MAC-adresse kan connecte via en port, kan diverse accespunktrer, ”private switches mv. undgås. Switch_A(config)# interface fastethernet 0/1 Switch_A(config-if)#switchport port-security Switch_A(config-if)#switchport port-security Mac- H.H.H / Sticky Eller antal samtidige macadresser Switch_A(config-if)#switchport port-security maximum Og funktionen der skal udføres ved overtrædelse af regel: Switch_A(config-if)#switchport port-security violat Shut / Pro / Res

Show Port Security status Switch_A# sh port-security int fast 0/1

Sletning af switch

Ved clearing af en switch skal både konfiguration OG vlan.dat slettes fra flashen. Switch_A# erase startup_config Switch_A# delete flash:vlan.dat