Indlæs ny IOS i fungerende router.

On a final note, keep in mind that different models of Cisco routers and different Cisco firmware versions respond differently. For example, these commands performed on a 2600 series router may not work on a 3600 series router. However, the basic process remains the same.

PC’en forbindes med routeren via rollover kabel til consoleporten + via krydskabel fra PC’ens netkort til routerens FØRSTE ethernetport.

Ret PC’en IP adresse til 192.168.1.2 og default gateway til 192.168.1.1

Start Routeren op i ROM mode ved at trykke på crtl + break på PC’en under routerens opstart.

Se routerens opsætning ved hjælp af “set” kommandoen (små bogstaver!).

Eksempel:

rommon 11 > set

PS1=rommon ! >

BSI=0

RET_2_RUTC=0

RET_2_RTS=

?=1

Ret derefter routerens oplysninger efter nedenstående:

rommon 12 > IP_ADDRESS=192.168.1.3 (den adresse routeren vil få under processen)

rommon 13 > IP_SUBNET_MASK=255.255.255.0

rommon 14 > TFTP_SERVER=192.168.1.2 (den adresse du har givet din PC)

rommon 15 > TFTP_FILE=c2600-ik9o3s3-mz.122-15.T9.bin (navnet på nye IOS)

rommon 16 > DEFAULT_GATEWAY=192.168.1.1 (skal være ens på både PC og router)

Start så overførslen ved hjælp af ”tftpdnld” kommandoen.

rommon 17 > tftpdnld

IP_ADDRESS: 192.168.1.3

IP_SUBNET_MASK: 255.255.255.0

DEFAULT_GATEWAY: 192.168.1.1

TFTP_SERVER: 192.168.1.2

TFTP_FILE: c2600-ik9o3s3-mz.122-15.T9.bin

Invoke this command for disaster recovery only.

WARNING: all existing data in all partitions on flash will be lost!

Do you wish to continue? y/n:  [n]:  y

Receiving c2600-ik9o3s3-mz.122-15.T9.bin from 192.168.1.2 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! osv. Osv. Osv.

File reception completed.

Copying file c2600-ik9o3s3-mz.122-15.T9.bin to flash.

Erasing flash at 0x60fc0000

program flash location 0x60e70000

rommon 18 >

HUSK at kommandoerne SKAL skrives med versaler.

HUSK at tftp serveren skal være startet.

HUSK at IOS’en skal ligge i samme mappe (f.eks. skrivebordet) som tftp serveren.

Hvis der kommer fejlmeddelelse om at filen ikke kan findes og alle dine indstillinger er korrekte: prøv at skrive IOS navnet ind manuelt på filen. Og også på routeren (TFTP_FILE=)

Der kan åbenbart være noget ”skjult” tegn eller andet der gør at filen ikke kan findes.