Csco CCNP

| Distance Vector (Bellmann-Ford) |  | Link-State (Dijkestra) (SPF) |
| --- | --- | --- |
| RIP (hop) RIP Ver. 2 |  | OSPF (cost) (bruger Wildcard) |
| IGRP (udgået) |  | BGP (ISDN) |
| EIGRP (hybrid) Har også egenskaber fra Link-State |  | IS-IS |

Calssless Routing Protocols

RIP Ver. 2

EIGRP

OSPF

IS-IS

BGP4

Classful Routing Protocols

RIP Ver. 1

Ip klasse.

Klasse A 0-127

Klasse B 128-191

Klasse C 192-223

Klasse D 224-239

192.168.1.1   /24

Prefix	prefic længde

192.168.1.0/24

Rute prefix

RIP Ver. 1

Admstrivdistance: 120

Matric: Next hop

Sender pakker hver 30 sek.

Broadcarst

Bruger: TCP/IP

Bruger UDP port 520 når den sender updatas

RIP Ver. 2

Admstrivdistance: 120

Matric: Next hop

Sender pakker hver 30 sek.

Multicarst 224.0.0.9

Bruger: TCP/IP

Undstøtter: Summerization (Supernetting)

EIGRP

Admstrivdistance: 90

Defult summery rute Admstrivdistance: 5

Matric: Båndbrede + Delay (+ realiability + load + MTU)

Hello pakker 5 sek. (det samme internt)

Mindre end 1,5 Mbit hver 60 sek.

Har sin egen trans port protokol: RTP

Undstøtter: Summerization (Supernetting)

Der altid en successor som er hoved linket/ruten

FD = Feasible distance = laveste beregnede dietance

RD = Reported distance = naborouterens beregnede distance

OSPF

Admstrivdistance: 110

Matric: Cost (udregnes ud fra båndbreden)

Supportere VSLM

Anbefales max 50 router pr area (område) area = 0 backbone

Multicarst 224.0.0.5 (den som alle OSPF lytter på), 224.0.0.6 (DR/BDR)

Der bliver ikke valgt (DR/BDR) hvis det er point to point

DR = Disignated Router BDR = Backup Disignated Router

Hello pakker 5 sek Dead intervalet 20 sek

Undstøtter: Summerization (Supernetting)

OSPF LSA

Stub area: har kun en udvej. 1+2+3+4

Totally stub: 1+2

Not so stub area (NSSA): 1+2+3+4+7

Not so totally stub area (NSTSA): 1+2+7

1 Oplysninger om lokal area  Totally stub - stub

2 Oplysninger om lokal area  Totally stub - stub

3 Summery			     - stub

4 Oplysninger om lokal area	     - stub

5 Externe links

7 Externe links

IS-IS

Supportere VSLM

Matric: Cost (har default værdi som er 10, som man kan ændre)

Total cost er begrænset til 102 hop (max cost fra et link til en andet 1023)

Wide matric kan kun bruges på cisco udstyr (max cost (24 i anden))

Disignated Router: DIS der bliver ikke valgt en backup route

Hello pakker

Undstøtter: Summerization (Supernetting)

Admstrivdistance: 115

ES (end system): En enhed der ikke kan route (fx en printer).

IS: En router.

IS kan kun sende: ISH (IS-IS)

ES kan kun sende: ESH (ES-IS)

Level 0: route direkte ud til en pc

Level 1: route inden for samme area

Level 2: fra en area til en andet area (Level 2 indgår i backbon’en)

Level 3: fra et area til et helt andet domæne

39.0002.3333.3333.3333.00

Man skal læse fra højre mod venstre

N-set (2 hex ciffer) (2 karatere) i ovenstående 00

Stations id er altid på 12 kartete i Cisco udstyr i ovenstående 3333.3333.3333

Area id i ovenstående 39.0002 kan variere i længden

Der routere i alle area der tilhøre backbone. Se højere oppe.

Default priotering: 64 sættes på interfacesens.

DIS = router

IS-IS: Er en full mesh

BGP4

Bruges typisk mellem en udbyder til en anden udbyder

Et as mellem et andet as

Full mesh (alle kender alle)

Supportere VSLM

Admstrivdistance: 200

Undstøtter: Summerization (Supernetting)

Bruger TCP/IP port 179 når den sender updatas

RFC nummer 4271

I stedet for mactic bruger den en as path (sti) (minder lidt om hop)

BGP router = BGP speaker

Keeap a live pakker  60 sek.

Stadier for sendning af data

Idle

Connect

Active

Open sent

Open confirm

Estabilished

Hvid der er noget der fejler går den tilbage til Idel

Network-layer reachability information (NLRI) er med i en opdate.

Path attributes

Origin		Mandatory (obligatorisk)

AS-PATH		Mandatory (obligatorisk)

Next_Hop		Mandatory (obligatorisk)

Local_Pref		Discretionary (skønsmæssig)

Atomic_Aggreate	Discretionary (skønsmæssig)

Aggregator		Discretionary (skønsmæssig)

I mellem as’er = EBGP

Internt i netværket = IBGP

Internt i netværket

The BGP decision process

(BGP Beslutnings Process)

Private AS nummer starter ved 64512